## Slide 1
图纸设计时装配树做出 (铸钢/铸件镶块装配名称里面有材料和热处理)
产品前工序的产品一起装配
后工序，感应定位使用最少化，感应器放在里面
侧销 40 适用
聚氨酯保管块 大模具90 适用
倒向座尺寸按照标准 (按照后边图片要求)
镶块后部挡墙，挡墙后面要增加斜面加强
压芯自润滑板，尽量使用最大尺寸，导正量适用最大
全序模具要增加预压销（非标的那种 看参考图）
筋厚按照下面图片要求做（筋厚必须要保证）
拉延安全螺钉增加弹簧缓冲

## Slide 2
175
此处导板125宽
此处导板150宽
拉延，成型导腿按照下面尺寸设计
300

## Slide 3
Op30 4角导向按照下面尺寸设计
此处都使用宽度为125的导板

## Slide 4
后序修边，导住
使用4个直径60的

## Slide 5
挡墙50厚，挡墙后边要有斜角加强

## Slide 6
全序模具要增加预压销

## Slide 7
拉延筋厚要求
50
50
50
40
40
40
60
拉延镶块保证50-55左右厚度
红色框里面的尺寸必须保证
红色框里面的尺寸必须保证，其他按照参考图里面设计

## Slide 8
后序修边筋厚要求
40
40
40
50
50
红色框里面的尺寸必须保证，其他按照参考图里面设计

## Slide 9
后序修边筋厚要求
40
50
红色框里面的尺寸必须保证，其他按照参考图里面设计
40
50
40

## Slide 10
拉延安全螺钉增加弹簧缓冲
参考右图，安全螺钉使用CSRTA 36-XX 下面弹簧使用SWM 70-70, 压扁圈行程走完后弹簧压缩20